## Slide 1: assembly
מבנה המחשב – ריענון

## Slide 2: תוכן.
תזכורת- assembly.
מבנה המחשב.
הפקודות שלמדנו.
דוגמא קלה.
דוגמא מורכבת יותר.

## Slide 3: Assembly – תחליף לשפת מכונה.
לפני המצאת הassembly בכדי לתכנת היה צריך להזין למחשב רצף ארוך של אפסים ואחדות, במצב כזה קל מאד לטעות וקשה לתקן טעיות, מאד קשה להבין את הקוד ולכתוב אותו.

## Slide 4: Assembly – תחליף לשפת מכונה.
שפת assembly מאפשרת לכתוב פקודות שניתנות להבנה בשפה אנושית.
בעצם קוראת בשם לרצפים של ביטים.
לדוגמה אם נרצה לומר למעבד לחבר בין 8 לבין מספר שיש לו בזיכרון הפנימי:
01100110100000111100000000001000
add ax,0x8

## Slide 5: Assembly – תחליף לשפת מכונה.
ניתן לכתוב את הפקודות בassembly ורק אחרי סיום הכתיבה להמיר את התכנית לשפת מכונה.
תהליך ההמרה יכול להתבצע ביד, או באמצעות מחשב.
בכדי לאפשר למחשב להמיר, כתבו בשפת מכונה תוכנית שיודעת לקבל מילים בassembly ולהמיר אתם לשפת מכונה – תוכנית זאת נקראת אסמבלר

## Slide 6: Assembly – תחליף לשפת מכונה.
כאשר מתכנתים ב Assembly כותבים ישירות לחומרה של המחשב – אין קסמים (כמעט..).
לא ניתן לתכנת ב Assembly בלי להבין עד הסוף איך עובדים המעבד הזיכרון, ורכיבים נוספים במחשב.
כל פקודת Assembly מתורגמת לרצף ספציפי של סיביות (אפסים ואחדות) שעושה איזו שהיא פונקציונליות (חיבור, העתקה, כפל וכו').

## Slide 7: מכונת פון נוימן – Machine Neumann Von
ג'ון פון נוימן היה חלוץ בתכנון מחשבים, וניתן לו הקרדיט עבור הארכיטקטורה של רוב המחשבים שאנחנו משתמשים בהם היום.
ארכיטקטורת VNA מורכבת משלוש רכיבים מרכזים:
זיכרון
מעבד - cpu
רכיבי i/o

## Slide 8: ארכיטקטורת VNA
התקני קלט\פלט
BUS - אפיקים
מעבד - CPU
זיכרון
המעבד (Processor) מבצע את התכנית.
יחידת הזיכרון (memory) בה מאוחסנים ההוראות והנתונים.
יחידת קלט פלט (I/O) משמשת לקליטת נתונים מהמשתמש ולהצגת תוצאות ביצוע התכנית.
ערוצי תקשורת הנקראים פסים\ אפיקים (bus) והם מקשרים בין היחידות השונות.

## Slide 9: הרצת תכנית במחשב.
נכתוב תכנית ונהפוך אותה לשפת מכונה (מהדר + אסמבלר לדגו').
התכנית תכתב לזיכרון.
ביצוע ההוראות של התכנית יתבצע בשני שלבים:
  שלב ההבאה – קריאת ההוראה ופענוחה.
  שלב הביצוע
לתהליך זה קוראים מחזור הבאה-ביצוע.

## Slide 10: מה בעצם אנו רוצים לעשות?
AX
BX
FR
ALU
יחידת הביצוע
יחידת הבקרה
מעבד
IR
IP
נרצה לדוגמה לבנות מכונה שתקבל שתי מספרים מהמקלדת תשמור אותם בתאים שונים בזיכרון, תחבר אותם ואז תוציא למסך.
'1'
'2'
'3'
'3'
התכנית
01001
111000
111000
01001
01001
111000

## Slide 11: סיכום ההוראות שלנו :
תיאור מילולי של ההוראה | assembly | קוד ההוראה
יציאה | ret | 00
נתון -> אוגר יעד | mov register, constant | 01
אוגר מקור -> אוגר יעד | mov register, register | 02
תוכן בכתובת בזיכרון -> אוגר יעד | mov register, memory | 03
נתון -> כתובת זיכרון | mov memory, constant | 04
אוגר מקור - > כתובת זיכרון | mov memory, register | 05
נתון + אוגר יעד -> אוגר יעד | add register, constant | 06
אוגר מקור + אוגר יעד -> אוגר יעד | add register, register | 07
נתון == אוגר | cmp register, constant | 08
אוגר == אוגר | cmp register, register | 09
נתון ->IP | jmp constant | 10
אוגר -> IP | jmp register | 11
If(FR ==1) {IP <- נתון) | je constant | 12
If(FR ==1) {IP <- אוגר) | je register | 13

## Slide 12: תרגיל.
כתבו תוכנית למחשב שלנו שמאפשרת לחבר את התוכן שבארבעת התאים האחרונים בזיכרון (99 -96) ולשים את הערך בתא 95.
הוראות
הוראות
הוראות
הוראות
נתונים
נתונים
נתונים
זיכרון
100 תאים
כתובת 0
כתובת 99
גודל תא 999999

## Slide 13: התכנית
מספר ההוראה | ההוראה מילולית | קוד ההוראה
1 | mov AX, 99 | 03 01 99
2 | mov BX, 98 | 03 02 98
3 | add AX, BX | 07 01 02
4 | mov 95 , AX | 05 95 01
5 | mov AX, 97 | 03 01 97
6 | mov BX, 96 | 03 02 96
7 | add AX, BX | 07 01 02
8 | mov BX,95 | 03 02 95
9 | add AX,BX | 07 01 02
10 | mov 95 , AX | 05 95 01
11 | ret | 00

## Slide 14: הרצת התכנית שלנו:
הזיכרון | 
03 01 99 | 00
03 02 98 | 01
07 01 02 | 02
05 95 01 | 03
03 01 97 | 04
03 02 96 | 05
07 01 02 | 06
03 02 95 | 07
07 01 02 | 08
05 95 01 | 09
00 | 10
* * * | 
0 | 95
4 | 96
3 | 97
2 | 98
1 | 99
יחידת ביצוע
AX
BX
FR
IR
IP
00
יחידת בקרה
מעבד
כתבנו את התכנית למיקום 0 בזיכרון.
הIP הינו גם 0, כדי שהוא יצביע על ההוראה הראשונה.
תאי הזיכרון 95 – 99 מכילים ערכים שנרשמו לשם לפני התכנית.

## Slide 15: מעקב אחרי ביצוע התכנית – הוראה 1
הזיכרון | 
03 01 99 | 00
03 02 98 | 01
07 01 02 | 02
05 95 01 | 03
03 01 97 | 04
03 02 96 | 05
07 01 02 | 06
03 02 95 | 07
07 01 02 | 08
05 95 01 | 09
00 | 10
* * * | 
0 | 95
4 | 96
3 | 97
2 | 98
1 | 99
יחידת ביצוע
AX
BX
FR
IR
03 01 99
IP
01
יחידת בקרה
מעבד
השלב הראשון הינו שלב ההבאה:
  המעבד קורא מתא הזיכרון עליו מצביע הIP כלומר מתא 0 את ההוראה הראשונה ומאחסן אותה בIR.
  המעבד מקדם את IP ב1 כך שיצביע על ההוראה הבאה.
  המעבד מפענח את ההוראה כדי לדעת מה לבצע.

## Slide 16: מעקב אחרי ביצוע התכנית – הוראה 1
הזיכרון | 
03 01 99 | 00
03 02 98 | 01
07 01 02 | 02
05 95 01 | 03
03 01 97 | 04
03 02 96 | 05
07 01 02 | 06
03 02 95 | 07
07 01 02 | 08
05 95 01 | 09
00 | 10
* * * | 
0 | 95
4 | 96
3 | 97
2 | 98
1 | 99
יחידת ביצוע
AX
1
BX
FR
IR
03 01 99
IP
01
יחידת בקרה
מעבד
השלב השני , ביצוע:
  המעבד קורא את הערך מהכתובת 99 בזיכרון.
  המעבד מכניס את הערך לתוך האוגר AX.

## Slide 17: מעקב אחרי ביצוע התכנית – הוראה 2
הזיכרון | 
03 01 99 | 00
03 02 98 | 01
07 01 02 | 02
05 95 01 | 03
03 01 97 | 04
03 02 96 | 05
07 01 02 | 06
03 02 95 | 07
07 01 02 | 08
05 95 01 | 09
00 | 10
* * * | 
0 | 95
4 | 96
3 | 97
2 | 98
1 | 99
יחידת ביצוע
AX
1
BX
2
FR
IR
03 02 98
IP
02
יחידת בקרה
מעבד
קריאת ההוראה מכתובת הIP לתוך IR.
קידום IP
פענוח
המעבד קורא את הערך מהכתובת 98 אל תוך האוגר BX.

## Slide 18: מעקב אחרי ביצוע התכנית – הוראה 3
הזיכרון | 
03 01 99 | 00
03 02 98 | 01
07 01 02 | 02
05 95 01 | 03
03 01 97 | 04
03 02 96 | 05
07 01 02 | 06
03 02 95 | 07
07 01 02 | 08
05 95 01 | 09
00 | 10
* * * | 
0 | 95
4 | 96
3 | 97
2 | 98
1 | 99
יחידת ביצוע
AX
3
BX
2
FR
IR
07 01 02
IP
03
יחידת בקרה
מעבד
קריאת ההוראה מכתובת הIP לתוך IR.
קידום IP
פענוח
המעבד מחבר בין ערכי האוגרים AX וBX אל תוךAX .

## Slide 19: מעקב אחרי ביצוע התכנית – הוראה 3
הזיכרון | 
03 01 99 | 00
03 02 98 | 01
07 01 02 | 02
05 95 01 | 03
03 01 97 | 04
03 02 96 | 05
07 01 02 | 06
03 02 95 | 07
07 01 02 | 08
05 95 01 | 09
00 | 10
* * * | 
3 | 95
4 | 96
3 | 97
2 | 98
1 | 99
יחידת ביצוע
AX
3
BX
2
FR
IR
05 95 01
IP
04
יחידת בקרה
מעבד
קריאת ההוראה מכתובת הIP לתוך IR.
קידום IP
פענוח
המעבד מכניס את ערך האוגר AX אל הזיכרון בכתובת 95.

## Slide 20: מעקב אחרי ביצוע התכנית – הוראה 3
הזיכרון | 
03 01 99 | 00
03 02 98 | 01
07 01 02 | 02
05 95 01 | 03
03 01 97 | 04
03 02 96 | 05
07 01 02 | 06
03 02 95 | 07
07 01 02 | 08
05 95 01 | 09
00 | 10
* * * | 
3 | 95
4 | 96
3 | 97
2 | 98
1 | 99
יחידת ביצוע
AX
3
BX
2
FR
IR
03 01 97
IP
05
יחידת בקרה
מעבד
קריאת ההוראה מכתובת הIP לתוך IR.
קידום IP
פענוח
המעבד קורא את הערך מהכתובת 97 אל תוך האוגר AX.

## Slide 21: מעקב אחרי ביצוע התכנית – הוראה 3
הזיכרון | 
03 01 99 | 00
03 02 98 | 01
07 01 02 | 02
05 95 01 | 03
03 01 97 | 04
03 02 96 | 05
07 01 02 | 06
03 02 95 | 07
07 01 02 | 08
05 95 01 | 09
00 | 10
* * * | 
3 | 95
4 | 96
3 | 97
2 | 98
1 | 99
יחידת ביצוע
AX
3
BX
4
FR
IR
03 02 96
IP
06
יחידת בקרה
מעבד
קריאת ההוראה מכתובת הIP לתוך IR.
קידום IP
פענוח
המעבד קורא את הערך מהכתובת 96 אל תוך האוגר BX.

## Slide 22: מעקב אחרי ביצוע התכנית – הוראה 3
הזיכרון | 
03 01 99 | 00
03 02 98 | 01
07 01 02 | 02
05 95 01 | 03
03 01 97 | 04
03 02 96 | 05
07 01 02 | 06
03 02 95 | 07
07 01 02 | 08
05 95 01 | 09
00 | 10
* * * | 
3 | 95
4 | 96
3 | 97
2 | 98
1 | 99
יחידת ביצוע
AX
7
BX
4
FR
IR
07 01 02
IP
07
יחידת בקרה
מעבד
קריאת ההוראה מכתובת הIP לתוך IR.
קידום IP
פענוח
המעבד מחבר בין ערכי האוגרים AX וBX אל תוךAX .

## Slide 23: מעקב אחרי ביצוע התכנית – הוראה 3
הזיכרון | 
03 01 99 | 00
03 02 98 | 01
07 01 02 | 02
05 95 01 | 03
03 01 97 | 04
03 02 96 | 05
07 01 02 | 06
03 02 95 | 07
07 01 02 | 08
05 95 01 | 09
00 | 10
* * * | 
3 | 95
4 | 96
3 | 97
2 | 98
1 | 99
יחידת ביצוע
AX
7
BX
3
FR
IR
03 02 95
IP
08
יחידת בקרה
מעבד
קריאת ההוראה מכתובת הIP לתוך IR.
קידום IP
פענוח
המעבד קורא את הערך מתא הזיכרון בכתובת 95 אל תוך BX.

## Slide 24: מעקב אחרי ביצוע התכנית – הוראה 3
הזיכרון | 
03 01 99 | 00
03 02 98 | 01
07 01 02 | 02
05 95 01 | 03
03 01 97 | 04
03 02 96 | 05
07 01 02 | 06
03 02 95 | 07
07 01 02 | 08
05 95 01 | 09
00 | 10
* * * | 
3 | 95
4 | 96
3 | 97
2 | 98
1 | 99
יחידת ביצוע
AX
10
BX
3
FR
IR
07 01 02
IP
09
יחידת בקרה
מעבד
קריאת ההוראה מכתובת הIP לתוך IR.
קידום IP
פענוח
המעבד מחבר בין ערכי האוגרים AX וBX אל תוךAX .

## Slide 25: מעקב אחרי ביצוע התכנית – הוראה 3
הזיכרון | 
03 01 99 | 00
03 02 98 | 01
07 01 02 | 02
05 95 01 | 03
03 01 97 | 04
03 02 96 | 05
07 01 02 | 06
03 02 95 | 07
07 01 02 | 08
05 95 01 | 09
00 | 10
* * * | 
10 | 95
4 | 96
3 | 97
2 | 98
1 | 99
יחידת ביצוע
AX
10
BX
3
FR
IR
05 95 01
IP
10
יחידת בקרה
מעבד
קריאת ההוראה מכתובת הIP לתוך IR.
קידום IP
פענוח
המעבד כותב אתAX אל תוך תא הזיכרון בכתובת 95.

## Slide 26: מעקב אחרי ביצוע התכנית – הוראה 3
הזיכרון | 
03 01 99 | 00
03 02 98 | 01
07 01 02 | 02
05 95 01 | 03
03 01 97 | 04
03 02 96 | 05
07 01 02 | 06
03 02 95 | 07
07 01 02 | 08
05 95 01 | 09
00 | 10
* * * | 
10 | 95
4 | 96
3 | 97
2 | 98
1 | 99
יחידת ביצוע
AX
10
BX
3
FR
IR
00
IP
10
יחידת בקרה
מעבד
קריאת ההוראה מכתובת הIP לתוך IR.
קידום IP
פענוח
המעבד מפסיק את פעולתו.

## Slide 27: נקודה למחשבה.
אם נרצה שאוגר יחזיק כתובת שאליה נרצה לכתוב, מה נצטרך לעשות?

## Slide 28: הוראת קפיצה – לולאה אין סופית.
כתבו את התכנית הקצרה ביותר שלעולם לא תסתיים.

## Slide 29: הוראת קפיצה – לולאה אין סופית.
מספר שורה | קוד ההוראה
0 | 10 00 00
1 | 00 00 00

## Slide 30: תרגול

## Slide 31: דוגמאות.
נעבור עכשיו על שני דוגמאות:
  לולאות.
  פונקציות.

## Slide 32: דוגמה 1 – לולאה פשוטה.
נכתוב לולאה שתרוץ מ0 עד10
מספר שורה | שפת מכונה | הסבר
0 | 01 01 00 | נאפס את AX
1 | 08 01 10 | נבדוק האם הוא שווה 10
2 | 12 05 00 | אם הוא שווה נקפוץ לשורה 5 לסיום התכנית.
3 | 06 01 01 | נעלה את AX ב1
4 | 10 01 00 | נקפוץ לשורה 1 לבדיקה.
5 | 00 00 00 | סיום התכנית

## Slide 33: דוגמה 2 – לולאה טיפה יותר מורכבת.
נכתוב לולאה שתרוץ מx עד y בהנחה שy>x
נגדיר שתאי הזיכרון 98 ו 99 הינם xוy
מספר שורה | שפת מכונה | הסבר
0 | 03 01 98 | נקרא את כתובת 98 לתוך AX
1 | 03 02 99 | נקרא את כתובת 99 לתוך BX
2 | 09 01 02 | נבדוק האם AX ו BX שווים
3 | 12 06 00 | אם הם שווים נקפוץ לשורה 6 לסיום התכנית.
4 | 06 01 01 | נעלה את AX ב1
5 | 10 02 00 | נקפוץ לשורה 2 לבדיקה.
6 | 00 00 00 | סיום התכנית

## Slide 34: דוגמה 3 – לולאה עוד יותר מורכבת.
נכתוב לולאה שתרוץ מx עד y (בהנחה שy>x) תחשב את סכום המספרים ותשמור אותו בזיכרון.
נגדיר שתאי הזיכרון 98 ו 99 הינם xוy וכן תא 97 יכיל את הסכום.
מספר שורה | שפת מכונה | הסבר
0 | 03 01 98 | נקרא את כתובת 98 לתוך AX
1 | 03 02 99 | נקרא את כתובת 99 לתוך BX
2 | 05 97 01 | נכתוב את AX לתוך תא 97
3 | 09 01 02 | נבדוק האם AX ו BX שווים
4 | 12 11 00 | אם הם שווים נקפוץ לשורה 11 לסיום התכנית.
5 | 06 01 01 | נעלה את AX ב1
6 | 03 02 97 | נקרא את תא 97 לתוך BX
7 | 07 02 01 | נחבר את AX וBX לתוך BX
8 | 05 97 02 | נכתוב את BX לתא 97
9 | 03 02 99 | נשחזר את BX מתא 99
10 | 10 03 00 | נקפוץ לשורה 3 לבדיקה.
11 | 00 00 00 | סיום התכנית

## Slide 35: פירוט רב יותר.

## Slide 36: דוגמה 4 - פונקציה
כתוב תכנית שמקבלת ארבע מספרים בתאי זיכרון 90 – 93 מחשבת את סכום המספרים בין תאים 90 ל 91, ובין 92 ל93 , מחברת את הסכומים ושומרת אותם בתא 94.
רעיונות?

## Slide 37: דוגמה 4 - פונקציה
התוכנית הקודמת שכתבנו משתמשת ב3 תאים 97-99.
תאים 98-99 מיועדים למספרים עליהם רצה הלולאה.
ותא 97 מכיל את סכום המספרים אליהם הלולאה רצה, ניתן לתאר את חתימת התכנית כך:
  (97)int sum((98) int number1, (99) int number2);
כלומר 97 הינו התא בזיכרון אליו תירשם תוצאת התכנית, ותאים 98-99 הינם הפרמטרים לתוכנית.

## Slide 38: דוגמה 4 - פונקציה
נכתוב את התכנית הבאה שמשתמשת בתכנית הקודמת שכתבנו לחישוב סכום המספרים בין 1 – 4 , תוצאת התכנית תישמר בתא 96.
הזיכרון | 
04 98 01 | 00
04 99 04 | 01
10 06 00 | 02
03 01 97 | 03
05 96 01 | 04
00 00 00 | 05
 | 06
 | *
 | *
 | *
 | 18
* * * | 
? | 96
? | 97
? | 98
? | 99
הפונקציה

## Slide 39: דוגמה 4 - פונקציה
אחרי ריצה של שני ההוראות הראשונות מצב הזיכרון נראה כך:
הזיכרון | 
04 98 01 | 00
04 99 04 | 01
10 06 00 | 02
03 01 97 | 03
05 96 01 | 04
00 00 00 | 05
 | 06
 | *
 | *
 | *
 | 18
* * * | 
? | 96
? | 97
1 | 98
4 | 99
הפונקציה
IP = 02

## Slide 40: דוגמה 4 - פונקציה
ההוראה בשורה 02 אומרת למעבד לקפוץ לשורה 06 שם הפונקציה שלנו.
הזיכרון | 
04 98 01 | 00
04 99 04 | 01
10 06 00 | 02
03 01 97 | 03
05 96 01 | 04
00 00 00 | 05
 | 06
 | *
 | *
 | *
 | 18
* * * | 
? | 96
? | 97
1 | 98
4 | 99
הפונקציה
IP = 06

## Slide 41: דוגמה 4 - פונקציה
נסתכל על הפונקציה שלנו מה נצטרך לשנות בכדי שהיא תעבוד?
הזיכרון | 
03 01 98 | 06
03 02 99 | 07
05 97 01 | 08
09 01 02 | 09
12 11 00 | 10
06 01 01 | 11
03 02 97 | 12
07 02 01 | 13
05 97 02 | 14
03 02 99 | 15
10 03 00 | 16
00 00 00 | 17
* * * | 
? | 96
? | 97
1 | 98
4 | 99
הפונקציה

## Slide 42: דוגמה 4 - פונקציה
נצטרך לתקן את הכתובות.
וכן נצטרך להחליף את ההוראה לסיום הריצה - לחזרה להוראה הבאה אחרי הקריאה לפונקציה.
הזיכרון | 
03 01 98 | 06
03 02 99 | 07
05 97 01 | 08
09 01 02 | 09
12 17 00 | 10
06 01 01 | 11
03 02 97 | 12
07 02 01 | 13
05 97 02 | 14
03 02 99 | 15
10 09 00 | 16
10 03 00 | 17
* * * | 
? | 96
? | 97
1 | 98
4 | 99
הפונקציה

## Slide 43: דוגמה 4 - פונקציה
אחרי הרצת הפונקציה מצב הזיכרון הוא כזה:
הזיכרון | 
04 98 01 | 00
04 99 04 | 01
10 06 00 | 02
03 01 97 | 03
05 96 01 | 04
00 00 00 | 05
 | 06
 | *
 | *
 | *
 | 18
* * * | 
? | 96
10 | 97
1 | 98
4 | 99
הפונקציה
IP = 03

## Slide 44: דוגמה 4 - פונקציה
נריץ גם את שורות 03-05, והתוכנית תסתיים כאשר מצב הזיכרון נראה כך.
זהו הצלחנו.
הזיכרון | 
04 98 01 | 00
04 99 04 | 01
10 06 00 | 02
03 01 97 | 03
05 96 01 | 04
00 00 00 | 05
 | 06
 | *
 | *
 | *
 | 18
* * * | 
10 | 96
10 | 97
1 | 98
4 | 99
הפונקציה
IP = 03

## Slide 45: דוגמה 4 – פונקציה
בתכנית שכתבנו קראנו לפונקציה פעם אחת, מה יקרה אם נרצה לקרוא לפונקציה פעמיים? זה יעבוד?

## Slide 46: דוגמה 4 – פונקציה
בוא נסתכל על הפונקציה שוב:
מה קורה בסוף הפונקציה?
הזיכרון | 
03 01 98 | 06
03 02 99 | 07
05 97 01 | 08
09 01 02 | 09
12 17 00 | 10
06 01 01 | 11
03 02 97 | 12
07 02 01 | 13
05 97 02 | 14
03 02 99 | 15
10 09 00 | 16
10 03 00 | 17
* * * | 
? | 96
? | 97
1 | 98
4 | 99
הפונקציה

## Slide 47: דוגמה 4 – פונקציה
בסוף הפונקציה המעבד קופץ להוראה אחרי ההוראה שקראה לפונקציה.
אם נקרא לפונקציה פעמיים לאן היא תחזור בפעם השנייה?
הזיכרון | 
03 01 98 | 06
03 02 99 | 07
05 97 01 | 08
09 01 02 | 09
12 17 00 | 10
06 01 01 | 11
03 02 97 | 12
07 02 01 | 13
05 97 02 | 14
03 02 99 | 15
10 09 00 | 16
10 03 00 | 17
* * * | 
? | 96
? | 97
1 | 98
4 | 99
הפונקציה

## Slide 48: דוגמה 4 – פונקציה
ננסה, נוסיף שני הוראות חדשות, ששמות 2 בתא 98 ואז קוראות לפונקציה שוב.
(כמובן שנצטרך לשונות שוב את הכתובות בהוראות של הפונקציה)
הזיכרון | 
04 98 01 | 00
04 99 04 | 01
10 06 00 | 02
04 98 02 | 03
10 06 00 | 04
03 01 97 | 05
05 96 01 | 06
00 00 00 | 07
 | 08
 | *
 | *
 | 20
* * * | 
? | 96
10 | 97
1 | 98
4 | 99
הפונקציה

## Slide 49: דוגמה 4 – פונקציה
בריצה הראשונה הכול יעבוד טוב הפונקציה תחזור להוראה הבאה בשורה 03.
מה יקרה בריצה הבאה?
הזיכרון | 
04 98 01 | 00
04 99 04 | 01
10 06 00 | 02
04 98 02 | 03
10 06 00 | 04
03 01 97 | 05
05 96 01 | 06
00 00 00 | 07
 | 08
 | *
 | *
 | 20
* * * | 
? | 96
10 | 97
1 | 98
4 | 99
הפונקציה
10 03 00

## Slide 50: דוגמה 4 – פונקציה
הפוקציה תסתיים ותחזור במקום לתא הבא (05) לתא 03 וככה תחזור על עצמה בלולאה אין סופית.
הזיכרון | 
04 98 01 | 00
04 99 04 | 01
10 06 00 | 02
04 98 02 | 03
10 06 00 | 04
03 01 97 | 05
05 96 01 | 06
00 00 00 | 07
 | 08
 | *
 | *
 | 20
* * * | 
? | 96
10 | 97
1 | 98
4 | 99
הפונקציה
10 03 00

## Slide 51: בעיה

## Slide 52: דוגמה 4 – פונקציה
בכדי לפתור את הבעיה נצטרך להעביר לפונקציה את הכתובת לאן לחזור.
אפשר להעביר אותה על גבי אוגר?
  אפשר אבל נצטרך לוודא שהפונקציה לא משתמשת באוגר הזה כדי שהכתובת לא תמחק.
אפשר להעביר אותה כפרמטר – כתובת בזיכרון.

## Slide 53: דוגמה 4 – פונקציה
נשנה את הפונקציה לעבוד עם משתנה נוסף שיכיל את כתובת החזרה, משתנה זה יהיה תא 95 .
מספר שורה | שפת מכונה | הסבר
0 | 03 01 98 | נקרא את כתובת 98 לתוך AX
1 | 03 02 99 | נקרא את כתובת 99 לתוך BX
2 | 05 97 01 | נכתוב את AX לתוך תא 97
3 | 09 01 02 | נבדוק האם AX ו BX שווים
4 | 12 11 00 | אם הם שווים נקפוץ לשורה 11 לסיום התכנית.
5 | 06 01 01 | נעלה את AX ב1
6 | 03 02 97 | נקרא את תא 97 לתוך BX
7 | 07 02 01 | נחבר את AX וBX לתוך BX
8 | 05 97 02 | נכתוב את BX לתא 97
9 | 03 02 99 | נשחזר את BX מתא 99
10 | 10 03 00 | נקפוץ לשורה 3 לבדיקה.
11 | 03 01 95 | נקרא את כתובת החזרה מתא 95 לתוך AX
12 | 11 01 00 | נקפוץ לכתובת שבאוגר AX

## Slide 54: דוגמה 4 – פונקציה
עכשיו נשנה את קוד התכנית שלנו כך:
מה יהיה בתא 96 בסיום התכנית?
הזיכרון | 
04 98 01 | 00
04 99 04 | 01
04 95 04 | 02
10 10 00 | 03
04 98 02 | 04
04 95 07 | 05
10 10 00 | 06
03 01 97 | 07
05 96 01 | 08
00 00 00 | 09
 | 10
 | *
 | *
 | 23
*** | 
? | 96
10 | 97
1 | 98
4 | 99
הפונקציה
11 01 00

## Slide 55: דוגמה 4 – פונקציה
אחרי שהבנו את כל זה לשיעורי בית תצטרכו לסיים את התרגיל כמובן על ידי שימוש בפונקציה.
כתוב תכנית שמקבלת ארבע מספרים בתאי זיכרון 90 – 93 מחשבת את סכום המספרים בין תאים 90 ל 91, ובין 92 ל93 , מחברת את הסכומים ושומרת אותם בתא 94.

## Slide 56: המשך יבוא

## Slide 57: שאלות